Пояснювальна записка

до проєкту рішення виконавчого комітету

Про схвалення  проєкту змін  до міської Програми   будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об’єктів соціальної сфери та інших

об’єктів комунальної власності м. Нова Каховка  на 2019-2021 роки

- Обґрунтування необхідності прийняття проєкту рішення

На виконання листа КП «Теплові мережі міста Нова Каховка» від 25.05.2021 № 44   щодо виділення коштів на  об’єкти теплового господарства, де       теплові  мережі    знаходяться  в експлуатації більше 35 років. Трубопроводи знаходяться в  зношеному та аварійному стані,  зношеність теплових мереж  складає 100 %. Термін їх  експлуатації повністю  використаний.

В зв’язку з відключенням житлових будинків від системи централізованого опалення,  існуючі діаметри трубопроводів не відповідають приєднаному навантаженню, що призводить до великих втрат та потребує необхідності зменшення діаметрів.

На теперішній час виникла потреба у виконанні проведення капітального ремонту ділянки теплової мережі з заміною діаметра від   від ТК Є21а-1 по пр. Перемоги до будівлі Державного професійно-технічного навчального закладу «Новокаховське вище професійне училище» по пр.Перемоги,2 , які знаходяться  в аварійному стані.

Експлуатація  вказаних ділянок теплової  мережі  призводить до незапланованих аварійних зупинок  під час проходження  опалювального сезону 2020 року та нестабільного теплопостачання споживачів бюджетної сфери. Крім того,  експлуатація старих та аварійних мереж призводить до понаднормативних втрат теплової енергії  в мережах (від охолодження та з витоками). Рішення вказаної проблеми дозволить знизити понаднормативні втрати  теплової енергії  в мережах, тобто зменшити використання паливно-енергетичних ресурсів (паливо, електроенергія, вода), а також забезпечити безаварійну експлуатацію теплових мереж і  стабільність теплопостачання  під час проходження опалювального сезону.

У зв’язку з уточненням видів робіт, які необхідно виконати в процесі проектування 	робіт по заміні теплової мережі з діаметру Д=159 на Д=76 від ТК С17 до будівлі Швидкої допомоги по вул.Свєтлова,1 в м. Нова Каховка змінюється назва об’єкта з «Капітальний ремонт  ділянки теплової мережі з заміною діаметра від ТК С17 будівлі Швидкої медичної допомоги по вул. Свєтлова,1 в м. Нова Каховка  (проєктні роботи)»  на  «Реконструкція  ділянки теплової мережі з заміною діаметра від ТК С17 будівлі Швидкої медичної допомоги по вул. Свєтлова,1 в м. Нова Каховка  (проєктні роботи) без зміни вартості проектних робіт. (179,022 тис. грн.)

# В зв’язку  зі зверненням КП  «Міський кінотеатр «Юність»,  з метою приведення до належного стану території навколо    будівництва ЦНАП, в зв’язку з введенням його в експлуатацію, виникла необхідність ремонту будівлі для розміщення фільтрів води в районі кінотеатру «Юність.

Для виконання робіт з капітальних ремонтів першочергово необхідно  :

-      на   проведення капітального ремонту ділянки теплової мережі з заміною діаметра від ТК Є21а-1 по пр. Перемоги до будівлі Державного професійно-технічного навчального закладу «Новокаховське вище професійне училище» по пр.Перемоги,2  – 294 055,00 грн.;

-            на проведення  робіт з капітального ремонту будівлі для розміщення фільтрів води в районі кінотеатру «Юність» - 43 600,00 грн.

Мета прийняття проєкту рішення

Виконання     робіт на об’єктах   аварійних ділянок теплових мереж та ремонту будівлі для розміщення фільтрів води кінотеатру «Юність».

3. Фінансове забезпечення.

Кошти міського бюджету   розвитку спрямовані на:

- Капітальний ремонт ділянки теплової мережі з заміною діаметра від ТК Є21а-1 по пр. Перемоги до будівлі Державного професійно-технічного навчального закладу «Новокаховське вище професійне училище» по пр.Перемоги,2  – 294 055,00 грн.;

- «Реконструкція  ділянки теплової мережі з заміною діаметра від ТК С17 будівлі Швидкої медичної допомоги по вул. Свєтлова,1 в м. Нова Каховка  (проєктні роботи) – 179 022,0 грн.

- Капітальний ремонт будівлі для розміщення фільтрів води в районі кінотеатру «Юність» - 43 600,00 грн.

4. Наслідки прийняття проєкту рішення.

Рішення вказаної проблеми дозволить знизити понаднормативні втрати  теплової енергії  в мережах, тобто зменшити використання паливно-енергетичних ресурсів (паливо, електроенергія, вода), а також забезпечити безаварійну експлуатацію теплових мереж і  стабільність теплопостачання  під час проходження опалювального сезону.

Реалізація проєктів дозволить зменшити втрати підприємства при транспортуванні теплової енергії та поліпшить стан теплопостачання споживачів. Територія навколо ЦНАП  буде приведена до належного стану.

Начальник   відділу

капітального будівництва                                            Світлана ГОНЧАРЕНКО